СпК 500-1	ОБЩ СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ИЛ

- направление  Питейни води

| Изпитвани продукти /нормативен документ за технически изисквания/ | Показател | Обхват на измерване | Метод на изпитване |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода за питейно- битови цели (Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното раз-витие и благоуст-ройството и Министерство на околната среда и водите) | Цвят | (5 – 50) цветни градуса | БДС 8451- т. 2.1б |
|  | Вкус | Качествено | БДС 8451 |
|  | Мирис | (0 – 5) бала | БДС 8451- т. 4.3.1 |
|  | Активна реакция | (4 – 10) pH единици | БДС 3424- т. 1 |
|  | Амониев йон | (0,013- 3,50) mg/l | ВВЛМ-1 |
|  | Нитрити | (0,007 – 3,0 mg/l | ВВЛМ-2 |
|  | Нитрати | (1,0 – 400,0) mg/l | ВВЛМ-11 |
|  | Манган | (0,005 - 10,0) mg/l | ВВЛМ-3 |
|  | Електропроводимост | (147 – 2060) μS cm-1 | БДС EN 27888 |
|  | Перманганатна окисляемост | (0,1 - 10,0) mg O2 /l | БДС 3413 |
|  | Хлориди | (5 – 300) mg/l | БДС 3414 |
|  | Калций | (5 – 200) mg/l | БДС ISO 6058 |
|  | Магнезий | (1.5 - 100) mg/l | ВВЛМ-22/2021 |
|  | Обща твърдост | (0,5 – 20,0) mg eqv/l | БДС ISO 6059 |
|  |  | (0,5 – 20,0) mg eqv/l | БДС 3775 |
|  | Сулфати | (5 – 500) mg/l | ВВЛМ-4 |
|  | Фосфати | (0,03 - 15,0) mg/l | ВВЛМ-5 |
|  | Хром | (0,010 - 3,00) mg/l | ВВЛМ-6 |
|  | Желязо | (0,005 - 5,0) mg/l | ВВЛМ-7 |
|  | Цинк | (0,20 - 5,00) mg/l | ВВЛМ-8 |
|  | Мед | (0,02 – 6,00) mg/l | ВВЛМ-9 |
|  | Флуориди | (0,10 - 20,00) mg/l | ВВЛМ-10 |
|  | Алуминий | (0,020 – 1,20) mg/l | ВВЛМ-12 |
|  | Бор | (0,050 – 2,00) mg/l | ВВЛМ-13 |
|  | Цианиди | (0,002 – 0,500) mg/l | ВВЛМ-14 |
|  | Остатъчен хлор | (0,005 - 1,0) mg/l | БДС 3560- т. 4 |
|  | Колиформи | (от 0 до ”няма фиксирано число”) KOE/ml | БДС EN ISO 9308-1/A1 |
|  | Ешерихия коли | (от 0 до ”няма фиксирано число”) KOE/ml | БДС EN ISO 9308-1/A1 |
|  | Ентерококи | (от 0 до ”няма фиксирано число”) KOE/ml | БДС EN ISO 7899-2 |
|  | Брой колонии /микроб-но число/ при 22 0С и 37 0С | (от 0 до ”няма фиксирано число”) KOE/ml | БДС EN ISO 6222 |

- направление  Отпадни води

| Изпитвани продукти (нормативен документ за технически изисквания) | Показател | Обхват на измерване | Метод на изпитване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отпадъчни води Наредба № 6 от 09.11.2000 г.за емисионни нолми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти на Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министердтво на здравеопазването и Министерство на икономиката; Наредба № 7 от 14.11.2000 г. . за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места на Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министердтво на здравеопазването ; | Активна реакция рH | ( 1÷12 ) рH ед. | БДС 17.1.4.27 |
|  | Съдържание на неразтворени вещества | ( 0,5÷10000 ) mg/l | БДС 17.1.4.04 |
|  | Съдържание на общ азот | ( 0,50÷15,0 ) mg/l ( 10,0÷150,0 ) mg/l | ВВЛМ-1 - ОВ |
|  | Съдържание на общ фосфор и фосфати | (0,05÷5,00) mg/l (0,03÷15,00)mg/l | ВВЛМ-6.1 - ОВ ВВЛМ-6.2 - ОВ |
|  | Температура | ( 0÷50) 0 С | БДС 17.1.4.01 |
|  | Съдържание на кадмий | ( 0,002÷0,500 )mg/l | ВВЛМ-7 - ОВ |
|  | Съдържание на олово | ( 0,01÷2,50 ) mg/l | ВВЛМ-8- ОВ |
|  | Съдържание на хром | ( 0,01÷2,00 ) mg/l | ВВЛМ-9 -ОВ |
|  | Съдържание на никел | ( 0,10÷6,00 ) mg/l | ВВЛМ-10-ОВ |
|  | Съдържание на цинк | ( 0,20÷5,00 ) mg/l | ВВЛМ-11- ОВ |
|  | Съдържание на цианиди | (0,002÷0,500)mg/l | ВВЛМ-12- ОВ |
|  | Съдържание на феноли | ( 0,03÷5,00 ) mg/l | ВВЛМ-13- ОВ |
|  | Съдържание на желязо | ( 0,05÷4,00 ) mg/l | ВВЛМ-14- ОВ |
|  | Определяне на ХПК (окисляемост) | ( 4÷ 10000 ) mg/l | БДС ISO 15705:2020 |
|  | Съдържание на детергенти | ( 0,01÷4,00 ) mg/l | ВВЛМ-15- ОВ |
|  | Съдържание на мед | ( 0,02÷6,00 ) mg/l | ВВЛМ-16- ОВ |
|  | Съдържание на нитрити | ( 0,007÷3,00 ) mg/l | ВВЛМ-17- ОВ |
|  | Съдържание на нитрати | ( 0,4÷110,0 ) mg/l | ВВЛМ-18- ОВ |
|  | Съдържание на амоний | ( 0,013÷3,50 ) mg/l | ВВЛМ-19- ОВ |
|  | Биохимично потребен кислород за пет денонощия БПК5 | ( 1÷1000 ) mg/l | ВВЛМ-2 - ОВ |
|  | Екстрахируеми вещества | над 0,15 mg/l | ВВЛМ-3 - ОВ |
|  | Съдържание на манган | ( 0,010÷6,00 ) mg/l | ВВЛМ-20 - ОВ |
|  | Съдържание на сулфати | ( 5÷250 ) mg/l | ВВЛМ-21 - ОВ |

в т.ч. Методи за вземане на проби/извадки от:

| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 |
| 1. | Вода питейна | БДС ISO 5667-5 |
| 2. | Вода подземна | БДС ISO 5667-11 |
| 3. | Вода отпадъчна | БДС ISO 5667-10 |